附件1：

项目名称、配置及技术性能要求

四川省第四人民医院沙河院区（3.4.5楼无线覆盖及7楼网络改造）

| 序号 | 材料/设备名称 | 技术性能及指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内AP （3-4-5F） | 室内无线入点，放装型双频4流AP， 接入速率≥900Mbs; 802.ac协议，采用专业绿色节能低碳设计 工作模式 支持802.11ac协议 协议支持 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 工作频段 2.4GHz和5GHz 接口 ≥1个10/100/1000Base-T以太网接口 发射功率 ≥20dBm 空间流数 支持4条流 IPv6支持 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 天线为保证美观，采取内置天线 终端负载均衡支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，提供该厂商官网对此技术说明的截图。 用户隔离 支持AP上二层转发抑制 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 认证可以设置允许上网的时长，闲置切断，以及认证成功后跳转URL，支持开启免认证（认证成功后无需再次认证），需提供该功能截图。 实际配置：每层24个房间，3个过道，护士站3个 | 台 | 90 |
| 2 | 控制器：（3-4-5F） | 接口数量≥2个10/100/1000Base-T WAN口， ≥4个10/100/1000Base-T LAN口，≥2个1000SFP LAN口，≥1个USB接口 NAT支持NAT地址转换 用户认证要求支持微信连WIFI、MAC地址认证、Portal认证。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。 AP管理 支持管理吸顶AP数量≥100, 或支持管理面板AP数量≥400，最大管理AP数256，要求零配置AP自动接入，AP只要上电通过网线连接到本设备，即可自动注册，无需干预就可提供无线服务，要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。 AP漫游支持二层漫游、支持三层漫游 无线终端负载均衡 要求可以实时地分析无线客户端的位置，动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载，通过控制无线客户端接入的AP，来实现这些AP间的负载分担。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。 信道智能切换通过智能信道调整功能，AC可以为每个AP分配最优的信道，尽可能地减少和避免相邻设备的干扰，同时，通过实时频谱检测，可以让AP即使避开微波炉等非802.11干扰源。要求提交厂商官网提供此项技术说明的截图，并加盖厂商鲜章。 无线链路层安全监控防御(WIPS)能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。 无线定位 支持基于信号强度的RSSI定位，支持第三方定位平台 BYOD 支持DHCP指纹检测、支持HTTP UA指纹检测、支持OUI检测、支持配置检测策略。 DPI识别 DPI（Deep Packet Inspection），即深度包检测。在进行分析报文头的基础上，结合不同的应用协议的“指纹”综合判断所属的应用。 要求可以提供基于每用户的应用进行识别，以便针对应用进行带宽管理，保证整体网络的高效性和可用性。 管理 支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP 厂商资格证书提供WAPI产业联盟的成员证书和ITSS中国电子工业标准化技术协会成员单位证书 设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件 设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件。 制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。 服务提供原厂商1年维保服务、提供原厂商针对此项目的授权书、提供原厂商服务承诺函 所投设备厂商提供省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图 | 台 | 1 |
| 3 | 供电交换机: （3-4-5F） | POE供电 端口及硬件要求 ≥24个10/100/1000M以太网电接口 ≥4个千兆光接口 交换容量 ≥192Gbps 包转发速率 ≥42Mpps VLAN 支持基于端口的VLAN（4K） 支持Voice VLAN 端口聚合 支持LACP链路聚合 支持手工聚合 QOS 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 认证报告提供IPv4入网许可证和检测报告 品牌 同控制器同一品牌 | 台 | 6 |
| 4 | 技术实施 | 完成本次3-5F AP 连调，达到每个房间的全覆盖。包含第一年免费上门服务. 六类非屏蔽网线、穿线管、管件弯头直接、光纤、辅材,施工. 3-4-5楼配线架24口数量按照实际需要配置 理线 线路测试 整理 编号 | 项 | 1 |
| 6 | 室内AP（7F外网） | 工作模式 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 协议支持 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，要求与无线型号核准证上一致； 工作频段 2.4GHz和5GHz 接口 ≥1个10/100/1000以太网接口 发射功率 ≥23dBm 空间流数 ≥2 IPv6支持 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 天线 内置天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi) 功耗 整机最大功耗≤13W 用户隔离 支持AP上二层转发抑制 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 报文过滤 支持 管理 支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP 其它要求所提供截图及证明材料必须由设备生产厂商盖章为方便管理，所投网络产品须统一品牌 | 台 | 3 |
| 7 | 接入交换机（7F） | 端口及硬件要求 24个10/100/1000M以太网电接口 4个千兆光接口 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 包转发速率 ≥51Mpps VLAN 支持基于MAC VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 端口聚合 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 路由功能 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3 MAC地址表深度 ≥16K 组播 支持IGMP Snoopingvv2/v3 生成树支持STP/RSTP/MSTP协议 虚拟化支持IRF2虚拟化功能 支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能 ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS 支持基于全局、VLAN、端口下发ACL QOS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 镜像 支持端口镜像 支持远程镜像 认证报告 提供设备检测报告、入网许可证 | 台 | 2 |
| 8 | 供电交换机（7F外网） | 端口类型 8个10/100自适应以太网端口 交换容量(G) 交换容量>= 1.6Gbps 转发性能(Mpps) 包转发率 >= 1.2Mpps 资质认证 CCC/入网证书/进网检测报告/RoHS | 台 | 1 |
| 9 | 光纤模块 | 多模 | 个 | 4 |

附件2

设备报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 具体配置 | 总价（万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、如涉及到软件配置，需明确写出软件的配置及单价。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。3、各潜在供货商对此表真实性负责，并承担虚假造成的一切法律后。